## Slide 1
Reliability of railway traffic control systems
By Team 8:
Ιωάννης Δεϊρμεντζόγλου 10015
Καμπουρίδου Ηλιάνα 10169

## Slide 2
Πίνακας Περιεχομένων
01
04
02
05
03
06
Εισαγωγή
Αξιολόγηση – Κατάταξη Κινδύνων
Παράλληλος Έλεγχος CTC
Αξιολόγηση ασφάλειας μέσω γράφου
Παρακολούθηση Υποδομών Υλικού
Ερωτήσεις - Βιβλιογραφία

## Slide 3
Εισαγωγή
01

## Slide 4
Αξιοπιστία Σιδηροδρομικών Συστημάτων
Βασικά στοιχεία συστήματος: συστήματα σηματοδότησης, γραμμές, τρένα, παροχή ενέργειας
Έλλειψη αξιοπιστίας: ανεπαρκή συντήρηση υποδομών, καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση βλαβών και αστοχίες στον προγραμματισμό
Χαμηλή τριβή μεταξύ τροχών και ραγών
Ανθρώπινη Εξειδίκευση
Τεχνολογία
Υποδομές
κύριο πρόβλημα ελέγχου: πολύ μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης

## Slide 5
Ιστορική Εξέλιξη
πρώτες άμαξες σε ράγες λίγες και αργές
ανάπτυξη ταχύτερων ατμοκίνητων τρένων
απαίτηση για μακρές αποστάσεις φρεναρίσματος
σταδιακή εξέλιξη ελέγχου από πλευρές γραμμών
ΤΟΤΕ
ΤΩΡΑ
συστημάτων αυτόματου ελέγχου τρένων
βελτίωση ασφάλειας
χρήση αισθητήρων και τεχνολογιών επικοινωνίας

## Slide 6
Αξιολόγηση – Κατάταξη Κινδύνων Σιδηροδρομικών Συστημάτων
02

## Slide 7
Σύστημα RDNGTS
Επικίνδυνα υλικά: πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υλικά ραδιενεργά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά
Ατυχήματα: υλικές ζημιές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τραυματισμούς ή απώλειες ανθρώπινων ζωών
αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχος κινδύνου
αναγνώριση-αξιολόγηση γεγονότων κινδύνου, παραγόντων και αλληλεπιδράσεων τους
μετατροπή σε πρόβλημα ταξινόμησης
Διαχείριση ατυχημάτων με 3 διαδικασίες
Εκτίμηση κινδύνου με RFAD

## Slide 8
Παράγοντες Κινδύνου
πέντε κατηγορίες παραγόντων:
ανθρώπινοι (H)
μηχανικοί (M1)
υλικών (M2)
περιβαλλοντικοί (E)
διαχείρισης (M3)
κατάταξη σοβαρότητας προκύπτει βάσει των τιμών του περιεχομένου πληροφορίας
συστημική προσέγγιση, όπως FMEA

## Slide 9
Προτεινόμενη διεργασία
POFIA
απαισιόδοξο και αισιόδοξο μοντέλο σχεδιασμού θολής πληροφορίας
μετασχηματίζετε σε τυπικό πρόβλημα λήψης απόφασης, με πολλαπλά κριτήρια και ασαφή δεδομένα
POFIA-ARC
βελτίωση POFIA με ενσωμάτωση ενός αποδεκτού συντελεστή κινδύνου
προσαρμοσμένη ανάλυση κινδύνου
2 ΜΟΝΤΕΛΑ
3 ΜΕΘΟΔΟΙ
Τριγωνικοί θολοί αριθμοί (TFNs) για αξιολόγηση S, O και D
Μοντέλα POFIA και POFIA-ARC για υπολογισμό πληροφοριακού περιεχομένου
Μέθοδος Βαρύτητας Εντροπίας (EWM) για υπολογισμό του βάρους κάθε δείκτη κινδύνου

## Slide 10
Μελέτη Περίπτωσης
Ανάλυση και Σύγκριση:
FMEA-POFIA
FMEA-POFIA-ARC
FMEA
FMEA με TFNs
Χρησιμοποιήθηκε ιστορικό δεδομένων ατυχημάτων του κινεζικού RDNGTS από το 1986 έως το 2017 για κάθε δείκτη.

## Slide 11
Αποτελέσματα
Πιο επικίνδυνοι υποδείκτες κινδύνου:
έλλειψη γνώσεων εργαζομένων
αποτυχία συστήματος μεταφοράς
επικίνδυνη φύση του υλικού
κατάσταση των γραμμών αποτυχία διαχείρισης ποιοτικών πιστοποιήσεων
ο ανθρώπινος κίνδυνος θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
Συμπεράσματα
τα αποτελέσματα των προτεινόμενων προσεγγίσεων είναι πιο αξιόπιστα από FMEA και FMEA με TFNs.

## Slide 12
Παράλληλος Έλεγχος για Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου Κυκλοφορίας (CTC) Ευφυών Σιδηροδρόμων
03

## Slide 13
Εισαγωγή και Γενικό Πλαίσιο
Παράλληλος έλεγχος για Centralized Traffic Control (CTC) σε High-Speed Rail (HSR)
Οφέλη
Μείωση ανθρώπινης παρέμβασης και Κάλυψη σεναρίων,
Βελτίωση λειτουργίας, αξιοπιστίας και ασφάλειας,
Βελτίωση ευφυΐας συστημάτων δοκιμών
Μεθοδος
Συμπληρωματική αλληλεπίδραση εικονικων και πραγματικών (field) δοκιμών
Σημασία Συστήματος CTC
Κεντρική διαχείριση σιδηροδρομικών συστημάτων
Αύξηση πολυπλοκότητας με την ανάπτυξη HSR
Δοκιμές Υφιστάμενων Συστημάτων
Εικονικές δοκιμές: περιορισμοί σε αυτοματοποίηση
Δοκιμές πεδίου: υψηλό κόστος χρόνου
Ιστορική Αναδρομή: 1η εμφάνιση ΗΠΑ, 1927: Κεντρική διαχείριση σηματοδότησης, εξέλιξη σε ολοκληρωμένο σύστημα
Κίνα: Από TDCS σε CTC 1.0 (2003), CTC 2.0 (HSR), CTC 3.0 (2015).

## Slide 14
Παράλληλος Έλεγχος για Συστήματα CTC
3. Δοκιμή μέσω Εικονικής-Πραγματικής Αλληλεπίδρασης
Εικονικές Δοκιμές: Αξιολόγηση σε μεγάλη κλίμακα
Virtual-Real Interaction : Σε πραγματικό χρόνο
1.Περιγραφή Σεναρίων CTC: Ανάλυση λειτουργιών και απαιτήσεων σε κατηγορίες (Interface, S&C, Transportation)
2. Δημιουργία Σεναρίων CTC: Αυτόματη δημιουργία σεναρίων
4. Αξιολόγηση Απόδοσης CTC: Επιτυχία σεναρίων βάσει αποκλίσεων από προκαθορισμένα όρια
Κλειστός βρόχος για ολοκληρωμένη αξιολόγηση

## Slide 15
Artificial CTC Systems
Βασική Ιδέα: Κατανεμημένη δομή με agents, προσομοίωση CTC
Υποσύστημα Κέντρου Διαχείρισης
Λειτουργίες CTC: προγραμματισμός, εποπτεία, ρύθμιση V.
TSRS: διαχείριση περιορισμών ταχύτητας.
RBC: μετάδοση δεδομένων (θέση, ταχύτητα).
Υποσύστημα Σταθμών
Αυτόνομη διαχείριση σταθμών.
Σύστημα αλληλεξάρτησης: εντολές ελέγχου, σηματοδότηση.
TCC: κατάσταση κυκλοφορίας, επικοινωνία με CTC.
Υποσύστημα Δικτύου Επικοινωνίας
Προσομοίωση GSM-R: μετάδοση εντολών, προβλέψεων.
Επικοινωνία με RBC (ταχύτητα, γραμμή).
Προσομοίωση Υποδομής Σήμανσης
Μοντέλο γραμμής: σταθμοί, γέφυρες, τοπογραφία.
Προσομοίωση λειτουργίας τρένων με κανόνες σηματοδότησης.

## Slide 16
Περιγραφή Σεναρίων CTC
Αποσύνθεση περιεχομένων δοκιμής λειτουργικών στοιχείων CTC→ Ανεξάρτητα σενάρια → Παραμετροποίηση →Δοκιμή σεναρίων → Συνδυασμός→ Ολοκληρωμένο σενάριο ελέγχου
Interface Scenarios : Επαλήθευση συνοχής & ακρίβειας δεδομένων.
Έλεγχοι:
CBI(Computer Based Interlocking): Συνέπεια δεδομένων παρουσίασης, εντολών & ρυθμίσεων διαδρομής
TCC, TSRS, RBC: Ακρίβεια δεδομένων (π.χ. ταχύτητα, σήματα, περιορισμοί)
S&C Scenarios : Διασφάλιση ακρίβειας χειροκίνητων ελέγχων
Έλεγχοι:
Railway Terminal : Συνέπεια δεδομένων λειτουργίας τερματικού μηχανήματος και μέτρων ασφαλείας (SODR)
Dispatching Console: Ορθότητα σχεδίων, έλεγχος περιορισμών ταχύτητας & διαδρομών
Transportation Scenarios : Λειτουργικότητα & σταθερότητα CTC.
Έλεγχοι:
Virtual Testing: Προσομοίωση συστήματος CTC σε περιβάλλον λειτουργίας (τρένα, σταθμοί, συστήματα)
Field Testing: Ρεαλιστικές συνθήκες, αξιοπιστία & ασφάλεια

## Slide 17
Σύστημα Ελέγχου Κυκλοφορίας (CTC)
Κεντρικό CTC Center: Διαχείριση κυκλοφορίας, εντολές διαδρομών, έκτακτες καταστάσεις.
Υποσυστήματα
Station Subsystem: Σύνδεση CTC με τοπικά συστήματα (CBI)
CBI: Ρύθμιση σηματοδότησης, εκτέλεση διαδρομών
TSRS: Διαχείριση περιορισμών ταχύτητας
TCC: Ασφάλεια λογικών τμημάτων, αποστολή δεδομένων γραμμής
RBC & GSM-R: Παρακολούθηση τρένων (θέση, ταχύτητα), οδηγίες στο CTC
Υποσυστήματα
Private Wide Area Network και OTE: Επικοινωνία συστημάτων και Συλλογή δεδομένων για την κατάσταση τρένων
Customer Service & Signal Monitoring: Πληροφόρηση και παρακολούθηση

## Slide 18
Δημιουργία Σεναρίων CTC και Δοκιμές Εικονικής-Πραγματικής Αλληλεπίδρασης
Δημιουργία σεναρίων μέσω αυτόματων σχεδιασμών δοκιμών:
Βάσει δεδομένων :
Βάσει λογισμικού:
Συνδυασμός δοκιμών
Bρόχος επαλήθευσης: Εικονικές δοκιμές → Πραγματικές δοκιμές → Εικονικά σενάρια
Εικονικές δοκιμές: Ανεξάρτητα και συνδυασμένα σενάρια
Προσομοίωσεις: Επιθέσεις στο δίκτυο, ανθεκτικότητα σε κακόβουλες ενέργειες, Ακραίες καιρικές συνθήκες, Απώλεια δεδομένων και ανάκαμψη λειτουργίας
Πραγματικές δοκιμές (πολλαπλές εικονικές): Αξιολόγηση αξιοπιστίας, ασφάλειας υπό πραγματικές συνθήκες
Δεδομένα από πραγματικές δοκιμές → Νέα εικονικά σενάρια
Αυτόματη έγχυση δεδομένων πχ. επαλήθευση διασύνδεσης γραμμών
Ακρίβεια εντολών CTC, απαντήσεις συστήματος αλληλεξάρτησης
Χρήση ιστορικών δεδομένων λειτουργίας
Αξιολόγηση ακρίβειας μέσω σύγκρισης με αναμενόμενα δεδομένα

## Slide 19
Αποτελέσματα Λειτουργίας Παράλληλου Ελέγχου CTC στο Πεκίνο
Interface Scenario Testing
Αποδοτικότητα +50% σε σχέση με χειροκίνητες δοκιμές
Έλεγχοι:Αλλαγές γραμμών, εκτροχιασμός
Σήμανση & Επικοινωνία (S&C)
Αξιοπιστία χειροκίνητων και αυτόνομων λειτουργιών
Αποδοτικότητα +30% έναντι παραδοσιακών μεθόδων
Transportation Scenarios
Αποδοτικότητα +50%
Έλεγχοι: Κατάρτιση προγράμματος, Επαλήθευση οδηγιών διαδρομών,Κατάσταση σταθμών

## Slide 20
Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων ελέγχου αμαξοστοιχίας (CTCS) με Stochastic Colored Petri Nets
04

## Slide 21
Colored Petri Nets
Μέχρι στιγμής :
: Μορφή κατευθυνόμενου Γράφου
Colored Petri Nets(CPN)
Ανάλυση Δέντρου Σφαλμάτων (FTA)
Ανάλυση Δέντρου Γεγονότων (ETA)
Θέσεις(places):Καταστάσεις του συστήματος
Μεταβάσεις (transitions) : ενέργειες ή γεγονότα
(-): Δυσκολία στην ενσωμάτωση μη γραμμικών σχέσεων
(-): Αποτυχίες ανεξάρτητες, μη δυνατότητα επισκευής
Tokens: Μονάδες πληροφορίας, τρέχουσα κατάσταση, περιέχουν δεδομένα και timestamps.
Επέκταση CPNs : color set (σύνολο χρωμάτων) και των token colors
Ιεραρχική Δομή : μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων, διάσπαση σε υπομοντέλα

## Slide 22
Εισαγωγή Αποτυχιών με CPN
Καταστάσεις : Κανονική λειτουργία (OK) ή Αποτυχία (Failed)
Τύποι αποτυχίας: Ασφαλής (fail-safe) και Επικίνδυνη (fail-hazardous).
Μεταβάσεις συστήματος:
Fail: Εμφάνιση αποτυχίας, μετάβαση από OK σε failed state.
Detect: Ανίχνευση αποτυχίας, προετοιμασία για επισκευή.
Repair: Επισκευή, επαναφορά OK.
Ι/Ο : Aλλαγές καταστάσεων μέσω tokens
Στοχαστική εισαγωγή αποτυχιών με διαδικασίες ανίχνευσης και επισκευής

## Slide 23
Μοντελοποίηση του CTCS-3
Προηγμένο σύστημα ελέγχου για HSR με 2 υποσυστήματα:
Onboard: Vital Computer (VC), Driver Machine Interface
Επίγειο: Radio Block Centers (RBC), GSM-R, Track Circuit.
Σενάρια Λειτουργίας
Εγγραφή και Εκκίνηση:Επικοινωνία με RBC, αποστολή ID, λήψη εξουσιοδότησης κίνησης.
Εξουσιοδότηση Κίνησης: Περιοδικές αναφορές θέσης στο RBC, λήψη νέων εξουσιοδοτήσεων.
Συλλογή πληροφοριών, αποστολή Movement Authority (MA).

## Slide 24
Aξιολόγηση του Μοντέλου CTCS-3
Αξιοπιστία : MTTF και MTTR
Αυξημένος Ρυθμός αποτυχίας του TCC → περισσότερες επικίνδυνες καταστάσεις
Ρυθμός εμφάνισης του Train-xxx → μικρότερη επίδραση
Αξιολόγηση
Λειτουργικότητα, ασφάλεια, σταθερότητα
Στόχος : Απουσία deadlocks και liveness
Καταγραφή όλων των δυνατών καταστάσεων και μεταβάσεων
State Space
Προσομοιώσεις
Aριθμός επικίνδυνων καταστάσεων
ΜΤΤΗΕ

## Slide 25
Ασφαλής Κίνηση με Παρακολούθηση Υποδομών Υλικού
05

## Slide 26
Συστήματα ελέγχου τρένων
συστήματα παρακολούθησης και διάγνωσης
διαχείριση κινδύνων
έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων
TDM
RARC
συστήματα αυτοματισμού και τηλεχειρισμού σιδηροδρόμων
εξασφαλίζουν την ασφαλή κυκλοφορία
περιγράφονται ως FSM
Έλλειψη αλληλεπίδρασης με κατάστασης σιδηροδρομικής υποδομής
απαίτηση σύνδεσης

## Slide 27
TDM συστήματα
Σήματα συναγερμού
Αποστολή σημάτων σε RARC
«Λειτουργία φραγής»
Ενσωμάτωση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης
σύστημα ασφαλούς ελέγχου τρένων υπό τη μορφή FSM

## Slide 28
ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας
ανίχνευσης επικίνδυνων καταστάσεων
προσαρμογής της κυκλοφορίας
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
έμμεση ενσωμάτωση συστημάτων TDM με RARC
πληροφορία αντιληπτή από αρμόδιο
Εφαρμογή λειτουργιών φραγμού (περιορισμός ταχύτητας ως και διακοπή κυκλοφορίας) σε επικίνδυνη κατάσταση με αυτόματο τρόπο

## Slide 29
Βιβλιογραφία
[1] W. Huang, Y. Zhangu (February 2020) “Railway Dangerous Goods Transportation System Risk Assessment: An Approach Combining FMEA With Pessimistic–Optimistic Fuzzy Information Axiom Considering Acceptable Risk Coefficient”. IEEE Journal of Transactions On Reliability, vol. 70, issue 1, pages: 371 - 388. Available:https://ieeexplore.ieee.org/document/9016146 doi: 10.1109/TR.2020.2973431
[2] W. Xu, X. Dai (August,2023) “Parallel Testing for Centralized Traffic Control Systems of Intelligent Railways”. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, vol. 8, issue 9, pages: 4249 - 4262. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/10219055 doi: 10.1109/TIV.2023.3305543
[3] D. Wu, D. Lu (August,2022) “Qualitative and Quantitative Safety Evaluation of Train Control Systems (CTCS) With Stochastic Colored Petri Nets”. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems , Vol. 23, Issue 8, pages: 10223 - 10238. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9463878 doi:10.1109/TITS.2021.3088136
[4] D. Efanov, G. Osadchy (September 2021) “Fundamentals of Implementation of Safety Movement of Trains under Integration of Control Systems with Hardware for Railway Infrastructure Facilities Monitoring”. IEEE 11th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9660985 doi: 10.1109/IDAACS53288.2021.9660985
[5] https://www.britannica.com/technology/traffic-control/Rail-traffic-control (November,2024)
[6] https://www.swartzengineering.com/blog/heart-railway-system-reliability (November,2024)

## Slide 30
Ερωτήσεις;
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!